ГЛАВА 14. ТЕРМОДИНАМИКА ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

14.1. Модель течения и основные допущения, уравнения энергии, Бернулли, неразрывности и состояния для одномерного стационарного потока.

Непрерывное течение газа рассматривается в термодинамике как равновесный процесс. Принимается, что течение – пространственно одномерное, т.е. параметры потока газа: давление р, температура Т, скорость w и плотность  и др. изменяются только в направлении течения и, что течение - стационарное (установившиеся), т.е. параметры не изменяются во времени ; расход газа G=const();

Принимается также, что течение - адиабатное, т.е. =0, изоэнтропийное, т.е. ds=0, что техническая работа не совершается  и что пьезометрическая высота не изменяется (dy=0).

Для определения параметров потока (W, p, T, ) в каждом поперечном сечении по длине канала fx решается при сделанных допущениях следующая система уравнений:

- уравнение энергии (уравнение 1-го закона термодинамики):

;	(1)

- уравнение движения (Бернулли):

;	(2)

- уравнение неразрывности (уравнение расхода):

;	(3)

- уравнение состояния для газа:

,

и для несжимаемой жидкости: .	(4)

Уравнения энергии (1), Бернулли (2) и неразрывности (3) справедливы для жидкостей и газов. Запись уравнения состояния (4) определяет в каком состоянии: жидком или газообразном, находится ТС. Из сопоставления уравнений (1) и (2) следует, что

,	(5)

т.е. с ростом скорости W в адиабатном потоке газа его энтальпия h, температура Т и давление р уменьшаются.

14.2. Уравнение обращения воздействий. Сопла и диффузоры

Это уравнение отражает воздействие на параметры потока формы канала. Для его вывода рассмотрим стационарное течение в канале (G=const). Из уравнения расхода:

, или ,	(1)

после его дифференцирования имеем:

.	(2)

Разделим выражение (2) на уравнение (1) почленно.

Тогда имеем:

, или .	(3)

Из уравнения адиабатного процесса

,	(4)

после дифференцирования получим:

,

или .	(5)

Разделим выражение (5) на . Тогда:

.	(6)

где ; а – скорость звука, м/с; - vdp=WdW – уравнение Бернулли. После подстановки выражения (6) в уравнение (3) имеем:

,	(7)

или

, 	(8)

где  - число Маха. Правая часть уравнения обращения воздействий для адиабатного изоэнтропийного течения идеального газа (8) содержит основные параметры потока: число Маха и изменение скорости , а левая часть – отражает воздействие на течение среды изменения площади поперечного сечения канала df, т.е. формы канала.

Рассмотрим воздействие формы канала df на адиабатное течение в соплах и диффузорах. Сопла – это каналы, в которых происходит расширение газа и увеличение скорости его движения. В диффузорах происходит сжатие газа и уменьшение скорости его движения.

Течение в соплах

Для течения в соплах, где газ расширяется и скорость растет dW>0. При этом знак df будет одинаковым со знаком скобки (М2-1) уравнения (8).

Если на входе в сопло число Маха M<1 и разность (М2-1) – отрицательна, то сопло является суживающимся, т.е. df<0.

Если на входе в сопло число Маха М>1, то разность (М2-1) – положительна и df>0, т.е. сопло – расширяющееся. Увеличение скорости течения при М>1 происходит за счет увеличения площади поперечного сечения канала.

Течение в диффузорах

В диффузорах, где происходит сжатие газа и уменьшение скорости его движения, dW<0 и знак df противоположен знаку выражения (М2-1). При M>1 df<0, т.е. диффузор суживающийся. При M<1 df>0, т.е. диффузор расширяющийся.

Таким образом, один и тот же канал в зависимости от величины скорости газа на входе в канал может работать и как диффузор и как сопло. В суживающемся сопле нельзя достичь скорости газа, большей, чем местная скорость звука. Для получения скорости истечения большей скорости звука должны применяться комбинированные сопла – сопла Лаваля.

14.3. Параметры торможения

Для конечного участка потока 1-2 уравнение энергии имеет вид:

,	(1)

где h* - полная энтальпия, или энтальпия адиабатного торможения при скорости потока W=0. Таким образом, при движении газа его полная энергия, состоящая из кинетической энергии видимого движения и энергии, выражаемой энтальпией h=u+pv, остается постоянной. Всякое изменение кинетической энергии вызывает соответствующее изменение его энтальпии, а, следовательно, и температуры. В соплах скорость увеличивается, а температура уменьшается. В диффузорах скорость уменьшается, а температура увеличивается.

При полном торможении потока (w=0) температура принимает наибольшее значение и называется температурой полного торможения Т*. Для идеального газа ср=const, h=cpT и h*=cpT*. Тогда из уравнения (1) следует, что:

cpT*=cpT+,   или   ,	(2)

где Т – статическая температура (температура движущейся среды). В уравнении (2) второй член правой части преобразуем к следующему виду:

,

где R=cp-cv по уравнению Майера; cp=кcv, M=W/a – число Маха; a2=кRT; 
а – скорость звука. Тогда окончательно получим выражение для расчета скорости торможения:

Т*=Т.	(3)

Расчет давления торможения проводится по формуле:

.	(4)

Плотность заторможенного потока будет равна:

.	(5)

Для расчета параметров можно использовать таблицы газодинамических функций, которые облегчают решение задач. При этом вводится приведенная скорость , где критическая скорость , а . Тогда получим:

и газодинамическая функция .

Функция .

Функция .

Располагая таблицами, в которых для каждого значения  или М указаны значения функций , можно быстро переходить от действительных (термодинамических) параметров потока к параметрам торможения и обратно. Выбор для расчета чисел М или  определяется удобствами применения в каждом конкретном случае. Для определения расхода газа через произвольный канал по известной площади проходного сечения f, числу М или  и по параметрам заторможенного потока можно воспользоваться газодинамической функцией , которая возрастает с ростом числа М при М<1, достигает максимума qmax=1 при М==1 и снова убывает при M>1.

Тогда уравнение расхода  можно записать в виде , где и , где , т.е. . Для воздуха к=1,4, R=297 Дж/кгК, m=0.3965.

Например, при определении изменения параметров потока газа по длине сопла, принимая р1=р* и Т1=Т* при заданном значении показателя адиабаты к и известных геометрических размерах сопла и расхода G можно определить изменение массовой скорости  по длине сопла, величину акркр и функцию q. Далее по таблицам при заданном к можно определить функции  и величины  и .

14.4. Расчет располагаемой работы, скорости истечения и расхода газа

Рассмотрим истечение газа из сосуда неограниченной емкости. В этом случае параметры на входе в сопло равны параметрам торможения , а скорость W1=0. Скорость на выходе из сопла с площадью поперечного сечения f2 равна скорости истечения W2=W, а давление газа на выходе из сопла – давлению окружающей среды р2. Схема сопла представлена на следующем рисунке:

- Расчет располагаемой работы

Располагаемая работа при адиабатном течении газа в сопле идет на увеличение кинетической энергии потока газа:

.

В p-v координатах располагаемая работа равна:

.

В h-s координатах: l0=h1-h2

В T-s координатах:

Располагаемая работа при течении в сопле несжимаемой жидкости (v=const) равна:

.

- Расчет скорости истечения газа

Скорость истечения газа определяется из выражения . Тогда , при . Тогда имеем: , м/с,  или , м/с.

Скорость истечения газа зависит от состояния газа на входе в сопло и глубины его расширения, т.е. от отношения давлений газа р2/р1.

Если выразить располагаемую работу через изменение энтальпий газа, то получим

, м/с.

Таким образом, скорость истечения газа зависит от значений энтальпий газа перед соплом и на выходе из него.

Максимальная скорость истечения газа будет при его истечении в вакуум, т.е. при р2=0:

.

Скорость истечения несжимаемой жидкости определяется по формуле:

, м/с.

- Расчет секундного расхода газа

Расход:, где .

Тогда .	(1)

Подставим в (1) скорость истечения . Тогда получим:

, кг/с	(2)

Таким образом, секундный расход газа G зависит от площади выходного сечения сопла f2, начального состояния газа на входе в сопло (p1, v1, T1) и глубины расширения газа (от отношения давления на выходе из сопла к давлению газа на входе в сопло р2/р1).

Если изобразить график зависимости расхода газа от отношения давлений р2/р1=, то он будет иметь вид:

где ab0 – теоретическая зависимость (2); abc – действительная зависимость, полученная опытным путем; I – подкритическая область истечения (дозвуковая):;  II – надкритическая область истечения (сверхзвуковая): .

В точке «b» скорость истечения газа равна местной скорости звука W=a, и скорость распространения возмущений вверх по потоку , т.е. волны возмущений не проходят вверх по потоку от среза сопла при дальнейшем уменьшении величины =р2/р1.

14.5. Особенности истечения газа через суживающиеся сопла

На этом рисунке показан характер изменения параметров потока газа вдоль сопла. При этом изменение энтальпии газа преобразуется в кинетическую энергию потока:

.

При уменьшении отношения давлений =р2/р1 скорость истечения растет, а скорость звука уменьшается. При р2=рк скорость истечения Wк=а2, где рк – критическое давление; Wк – критическая скорость.

Скорость истечения газа, равная местной скорости звука, называется критической скоростью. Критическая скорость Wк – это максимальная скорость, которую может иметь газ при истечении через суживающееся сопло Wк=f(p1, v1). Критическая скорость наступает при критическом отношении давлений . Величина  определяется из равенства:

,	(1)

т.е.: .

Отсюда имеем:

.	(2)

Учитывая соотношение между параметрами в адиабатном процессе:

,	(3)

и приравнивая правые части уравнений (2) и (3), получим:

.	(4)

После преобразований (4) окончательно получим:

.	(5)

Критическое отношение давлений  зависит от показателя адиабаты к. При к=1,66     , при к=1,4       , при к=1,3      .

Для идеального газа . Следовательно, можно сделать вывод, что при истечении газа через суживающиеся сопла его давление не может уменьшиться более, чем в два раза, т.е. р2 р1.

При этом формулы для расчета критических параметров имеют вид:

- критическая температура

,   ;

- критическая плотность

;

- критическая скорость истечения

или .

Рассмотрим три характерных случая истечения через суживающиеся сопла.

1.В первом случае  наблюдается полное расширение от начального давления р1 на входе в сопло до давления среды р2, а скорость истечения меньше скорости звука (W<a). Скорость истечения рассчитывается по формуле:

, м/с,

т.е. . Чем больше удельная газовая постоянная R и выше температура Т1 и чем меньше , тем больше скорость истечения.

Для расчета расхода газа G используется формула:

, кг/с

т.е. G~.

Во втором случае  наблюдается полное расширение газа от р1 до р2, а скорость истечения равна критической скорости:

, м/с.

Секундный расход газа при этом равен:

, т.е.  .

В этом случае сопло работает на полной своей производительности и при дальнейшем понижении давления р2 скорость истечения и расход газа не будут изменяться (W=Wк, G=Gmax).

В третьем случае  не наблюдается полного расширения газа и газ истекает в среду, имея давление , где р2 – давление окружающей среды (). Это наглядно видно из следующих рисунков:

где площадь а1ba=l0 – располагаемая работа; площадь bсb – потерянная работа

14.6. Истечение газа из сопла Лаваля. Расчетные и нерасчетные режимы работы

При давлении на выходе из сопла Лаваля р2<рк , скорость истечения W=W2>a2, где a2 – местная скорость звука в выходном сечении сопла. При этом отношение давлений  и весь перепад давлений от давления р1 на входе в сопло до давления р2 на выходе из сопла идет на увеличение кинетической энергии струи газа, вытекающей из сопла Лаваля.

Характер изменения параметров вдоль сопла Лаваля и изображение процесса истечения из этого сопла в p-v и T-s координатах изображены на следующих рисунках:

При расчете сопла Лаваля задаются параметры газа на входе в сопло: р1, v1, T1, расход газа G и давление окружающей среды р2. При этом скорость истечения определяется по обычной формуле:

, м/с.

Затем определяется площадь критического сечения сопла  по формуле для расчета расхода газа:

, кг/с .

Площадь выходного сечения сопла f2 определяется, используя обычную формулу для расчета расхода газа:

, кг/с .

График изменения скорости истечения газа и его расхода в зависимости от отношения давлений  представлен на следующем рисунке

где .

Действительная скорость истечения  меньше теоретической скорости истечения w из-за потерь энергии на трение: , где  - коэффициент скорости, определяемый из опыта. Коэффициент  связан с кпд сопла  формулой:

.

Понятие о расчетных и нерасчетных режимах сопла Лаваля

На расчетном режиме давление на срезе сопла – рс.расч равно давлению на заданной расчетной высоте у-ру, т.е. рс.расч=ру. При этом все падение давления от pкс до ру происходит в сопле Лаваля, где ркс – давление газа в камере сгорания ЖРД (на входе в сопло). Тогда тяга ЖРД будет равна: R=GWc, [H], где скорость истечения, м/с, Rуд – удельная тяга двигателя в международной системе единиц измерения СИ; G, кг/с – секундный расход газа через сопло.

На нерасчетном режиме работы сопла с недорасширением газа давления рс.расч больше давления на нерасчетной высоте . При этом на срезе сопла устанавливаются расчетные параметры состояния и скорость истечения, а падение давления от рс.расч до  происходит вне сопла и тяга ЖРД равна: .

На нерасчетном режиме с перерасширением газа  давление рс.расч меньше давления  на нерасчетной высоте , т.е. .

При этом возможны два случая:

1) при  процесс расширения газа в сопле расчетной, а за пределами сопла происходит скачок давления до величины . Величина  - отрицательна;

2) при  скачок давления проникает внутрь сопла и сопровождается отрывом потока от стенок, а формула для расчета тяги ЖРД – недействительна.

Изобразим эти режимы для сопла Лаваля на следующем рисунке:

Для дозвукового сопла эти режимы имеют вид:

14.7. Адиабатное дросселирование газа и пара

Процесс течения газа или пара через местное гидравлическое сопротивление, например, диафрагму в трубопроводе при отсутствии теплообмена () называется адиабатным дросселированием газа или пара. Этот процесс течения газа представлен на следующем рисунке:

При дросселировании скорость газа в узком сечении диафрагмы увеличивается, а температура уменьшается. После прохождения диафрагмы скорость и температура в сечении II-II восстанавливаются. При этом скорость , а температура Т2 для идеального газа Т2=Т1 и для реальных газов и паров Т2Т1. Тогда из уравнения 1-го закона термодинамики имеем изменение энтальпии при дросселировании:

, т.е. .

Таким образом, процесс дросселирования газа 1-2 является изоэнтальпийным (h=const), как показано на следующем рисунке:

В процессе 1-2 происходят необратимые явления (трение, вихреобразование) и энтропия растет: .

Из объединенного выражения 1-го и 2-го законов термодинамики: , при dh=0 имеем: .

Поскольку  и , то , т.е. давление при дросселировании газа может только уменьшаться, а его удельный объем – увеличиваться, т.е. .

Величина потерь давления  в процессе дросселирования газа зависит от природы и состояния газа, а также от его скорости, относительного сужения канала и других параметров. Функция  убывающая и ее производная при  величина отрицательная, т.е. . Таким образом, можно сделать вывод, что при дросселировании газа: , а температура газа либо увеличивается, либо уменьшается, либо остается неизменной (для идеального газа и для точек инверсии в случае реального газа Т2=Т1).

14.8. Эффект Джоуля-Томсона

Эффект Джоуля-Томсона – это явление изменения температуры газа при адиабатном дросселировании, когда происходит расширение газа без совершения внешней работы и без теплообмена за счет преодоления гидравлического сопротивления . При этом затрачивается работа проталкивания :

Получим дифференциальное уравнение эффекта Джоуля-Томсона. Для этого запишем функцию состояния - энтальпию в виде: .

Ее дифференциал – полный дифференциал, равный:

.	(1)

Удельная теплоемкость при p=const по определению равна:

.	(2)

Производную , входящую в (1), получим из объединенного выражения 1-го и 2-го законов термодинамики:

.	(3)

Разделим уравнение (3) на величину dp при Т=const. Тогда получим уравнение , в котором заменим , используя уравнения Максвелла (дифференциальные соотношения взаимности). Тогда получим:

.	(4)

Подставим в уравнение (1) значения производных  из выражений (2) и (4), учитывая, что dh=0:

,	(5)

или при h=const:

.	(6)

Уравнение (6) является дифференциальным уравнением эффекта Джоуля-Томсона, которое позволяет определить характер изменения температуры в процессе дросселирования. В уравнении (6) величина  называется дифференциальным температурным коэффициентом дросселирования. Для определения величины  требуется знать термическое уравнение состояния и теплоемкость ср для данного вещества.

Поскольку величина dp отрицательна , то знак величины dT в уравнении (6) противоположен знаку числителя этого уравнения. Для идеального газа термическое уравнение состояния: pv=RT. Тогда производная  и числитель уравнения (6) равен , т.е. коэффициент . Для реальных газов и паров возможны три случая в зависимости от начального состояния газа перед дросселированием:

1. . Тогда ;

2. . Тогда  - уравнение инверсии;

3. . Тогда .

Точка, в которой dT=0, есть точка инверсии (перестановки). Температура Т2=Т1=Тинв – температура инверсии. В критической точке для всех веществ  и , т.е. реализуется 1-ый случай. Проиллюстрируем эти случаи дросселирования с помощью паровой диаграммы T-v для изобары (p=const):

где х – степень сухости пара; tg.

1-ый случай: Если начальное состояние вещества перед дросселированием определяется точкой А, то отрезок на графике MN= является первым слагаемым числителя выражения (6), а отрезок МО=MN-ON= является числителем выражения (6), так как MN>ON.

Таким образом, для этого случая  и , т.е. газ при дросселировании охлаждается.

2-ой случай: Если начальное состояние перед дросселированием определяется точкой В, то отрезок M1N1<ON1 и М1О=M1N1-ON1.

Тогда, согласно уравнению (6),  и газ при дросселировании нагревается.

3-ий случай: Если начальное состояние вещества перед дросселированием определяется точками С1 и С2,то отрезок М20=0 и согласно уравнению (6), , т.е. температура газа не изменяется при дросселировании (точка М2 совпадает с началом координат). Точки С1 и С2 – точки инверсии. Для любой изобары реального газа имеются две точки инверсии С1 и С2, где С1 – в области жидкости и С2 – в области перегретого пара.

Реальный газ или пар можно путем дросселирования перевести в жидкое состояние в том случае, если его начальная температура перед дросселированием будет меньше температуры инверсии Тинв2. Положительный эффект Джоуля-Томсона используется в холодильной технике для получения холода.